## Slide 1: LeoBox
Eigenes Device auf Basis des ESP32 mit ESPHome entwickeln
Integration per MQTT und/oder HA
Automation auf zwei verschiedene Arten
  HomeAssistant Automation
  ESPHome integriert

## Slide 2: Verwendete Hardware – ESP32

## Slide 3: LDR – Lichtabhängiger Widerstand
Rot  3,3V, Schwarz  GND, Signal  GPIO35 (ADC1_07)

## Slide 4: LED-Modul
-  GND, G  GPIO17, R  GPIO18, B  GPIO19

## Slide 5: ESPHome CLI
Verzeichnis für Beispiel anlegen
Datei secrets.yam verwaltet Permissions
  Brokeradresse aktualisieren
Übung

## Slide 6: LeoBox.yaml

## Slide 7: SperlBox.yaml

## Slide 8: Anwendungsabhängige Konfiguration
LDR ist einfacher ADC-Sensor

## Slide 9: Yaml-Code

## Slide 10: RGB-LED ist PWM-gesteuert
Config für ESP8266

## Slide 11: ESP32 verwendet LEDC

## Slide 12: YAML-Datei verarbeiten
esphome run xxx.yaml
  Compiliert und linkt die Anwendung
  Flasht das Binary über COM-Port oder OTA
Bei manchen ESPs Boot-Button drücken

## Slide 13: Irreführende Fehlermeldung
Vermutet, Update soll über OTA erfolgen
Keine USB-Verbindung zum ESP?

## Slide 14: Kein COM-Port im Gerätemanager

## Slide 15: Kabel getauscht …
Falls Treiber fehlt  nachinstallieren
  https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads

## Slide 16: … Port wird jetzt erkannt
Bei manchen Boards Boot-Button drücken

## Slide 17: IP und MQTT funktioniert

## Slide 18: Per Browser steuerbar

## Slide 19: MQTT überprüfen

## Slide 20: HA - Autodiscovery

## Slide 21: API-Key aus yaml

## Slide 22: LeoBox zu ESPHome händisch hinzufügen

## Slide 23: RGB-Light ist schon steuerbar

## Slide 24: Automatisierung - Anforderungen
LED soll Helligkeit signalisieren
  Rot  dunkel
  Blau  mittlere Helligkeit
  Grün  Hell
Schwellwerte sinnvoll festlegen

## Slide 25: Realisierung über Automation
Erster Ansatz: Helligkeits-Zustand steuert Ablauf
  Trigger auf Helligkeitszustand für hell, mittel, dunkel
  Setzen der Lichtfarbe je nach Auslöser-ID
Zweiter Ansatz: Änderung der Helligkeit triggert
  Event-Trigger ist sehr mächtig
  Im Aktionsteil über Wenn/Dann/Sonst verschiedene Helligkeiten setzen
Übung

## Slide 26: Zweite Variante ESPHome mit YAML
Logik auf Device auslagern
  Funktioniert auch ohne Server
  Reagiert flotter
Doku: https://esphome.io/guides/automations.html
Übung

## Slide 27: Angelehnt an HA-YAML
Ids vergeben
Auf Events reagieren
Logger
…

## Slide 28: Erweiterte Anforderungen
Helligkeit umskalieren
  Von 0.0 für Hell bis 1.0 für Dunkel
    Dunkel = 0, Hell = 100
Grenzwerte über HA einstellbar
  Input-Helper von ESPHome aus zugreifbar
Übung

## Slide 29: State umskalieren