## Slide 1: Benachrichtigungen
Verständigungen, dass reagiert werden soll/muss
  Boiler leckt, Gewitter naht, Fenster öffnen, …
  Interessante Informationen
Arten
  Dauerhafte Benachrichtigungen in HA
  Benachrichtigung per Handy
  notify.notify verständigt Alle

## Slide 2: Erster Test – Handy-Notification

## Slide 3: Text verschicken

## Slide 4: Actionable Notifications
Notification enthält Button
  Press kann Action auf HA ausführen
  URI: navigiert direkt zu einem Dashboard
    Beispiel: Zone Shop entered  open shopping-list
  Ausführung einer Automation
    Beispiel: Zone Home  open garage

## Slide 5: Beispiel
Wird der Türkontakt (binary_sensor.zb_door_4_contact) geöffnet, soll der Zigbee-Plug (switch.zb_plug_temu1) geschlossen werden
Ignorieren wird über Home Assistant protokolliert
Übung

## Slide 6: Kontrolle im Protokoll
Einstellung  System  Protokolle
Loglevel beachten

## Slide 7: Notification mit Text und TTS
Testautomation holt sich den Epex-Preis per Script und gibt ihn per TTS und per Text-Notification auf das Handy aus
Für Notifications Script anlegen
  Text für TTS sinnvoll anpassen
  Text-Notification in der Form „🪙 Strompreis aktuell: 22 ct/kWh“
    https://emojipedia.org/
Übung
Notes: https://emojipedia.org/

## Slide 8: Integration EpexSpot

## Slide 9: Script notify_text
Notes: alias: notify_text
description: Benachrichtigung mit Titel und Message auf Handy schicken
sequence:
- action: notify.mobile_app_geralds_handy
metadata: {}
data:
title: "{{ title }}"
message: "{{ message }}"
fields:
title:
selector:
text: null
name: Title
default: Kein Titel angegeben
message:
selector:
text: null
name: Message
default: Keine Nachricht angegeben

## Slide 10: Script notify_tts

## Slide 11: Gängige Werte für die Lautstärke

## Slide 12: Werte für Priority
Max wirkt ähnlich einem Wecker
  Abhängig von den Berechtigungen am Handy

## Slide 13: „Hartnäckige“ Notification
Solange benachrichtigen, bis Bestätigung eintrifft
Beispiel: Erinnerung, Tablette zu nehmen
  Boolscher Helper merkt sich, ob die Tablette bereits genommen wurde
Übung

## Slide 14: Zwei Auslöser  Auslöser-Ids
Ermöglicht, alle Abläufe in einer Automation zu verwalten

## Slide 15: Dann mache …
Je Option ein Ablauf

## Slide 16: Schleife, bis Einnahme bestätigt ist

## Slide 17: Option 2: Event from Notification
Boolschen Helper setzen  Schleife wird abgebrochen

## Slide 18: Automation muss mehrfach startbar sein
Modus auf parallel ändern

## Slide 19: Trace mit Aufforderung

## Slide 20: Bestätigung durch Handy

## Slide 21: Yaml-Code
Notes: alias: Aufforderung Tablette zu nehmen
description: >-
Der Benutzer wird täglich am Abend erinnert, eine Tablette zu nehmen.
Er muss diese Erinnerung bestätigen, sonst wird die Verständigung alle 10
Minuten wiederholt.
trigger:
- platform: time
at: "20:00:00"
id: zeit_tablette_zu_nehmen
- platform: event
event_type: mobile_app_notification_action
event_data:
action: TABLETTE_GENOMMEN
id: tablette_wurde_genommen
condition: []
action:
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- zeit_tablette_zu_nehmen
sequence:
- service: input_boolean.turn_off
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.tablette_genommen
- repeat:
sequence:
- service: notify.mobile_app_leos_handy
data:
message: Tablette nehmen
title: Tablette
data:
actions:
- action: TABLETTE_GENOMMEN
title: Tablette genommen
- delay:
hours: 0
minutes: 10
seconds: 0
milliseconds: 0
until:
- condition: state
entity_id: input_boolean.tablette_genommen
state: "on"
- conditions:
- condition: trigger
id:
- tablette_wurde_genommen
sequence:
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.tablette_genommen
data: {}
mode: parallel